Универсальная инструкция по настройке услуги iD Phone

К сервису iD Phone, теоретически, можно подключить любое оборудование, поддерживающее протокол SIP/2.0.

Поскольку протокол SIP, является открытым протоколом, производители программного и аппаратного обеспечения вносят свои изменения и имеют свой взгляд на его реализацию.

Вследствие чего, АО «Казахтелеком» не гарантирует 100%  работоспособность всех заявленных сервисов iDPhone на не протестированном нами оборудовании.

Некорректная работа сервиса, может возникнуть после up grade (т.е. обновления) вашего оборудования на новую версию прошивки. Однако возможна и обратная ситуация.

Для настройки программного или аппаратного телефона (шлюза) необходимо знать следующие параметры:

Таблица 1.

|  | User ID (user name) | Линия/Порт (см. screen shot 1). Данные находятся в Личном кабинете. |
| --- | --- | --- |
|  | Аuth ID (auth user name) | Логин (см. screen shot 1). Данные находятся в Личном кабинете. |
|  | Пароль (Password) | Пароль (см. screen shot 1). Данные находятся в Личном кабинете. |
|  | Домен/Realm/Sip Proxy | sip.telecom.kz |
|  | Outbound Proxy | при настройках через открытый Интернет Outbound Proxy 92.46.61.21, (при настройках через pvc 0/41 см. табл.2) |

Все остальные настройки, согласно инструкции производителя вашего аппарата.

Screen shot 1. Данные User ID,  Аuth ID,  Password по  индивидуальны для каждого пользователя, находятся в Личном кабинете пользователя услуги iD Phone на www.idphone.kz

Запомните пароль, а затем нажмите кнопку "Сменить пароль".

По соображениям безопасности, текущий (сохраненный) пароль на вкладке не отображается.

Таблица 2. Адреса Outbound Proxy при настройке услуги iD Phone через pvc 0/41

| megaline Актау | 10.0.0.44 |
| --- | --- |
| megaline Атобе | 10.0.0.36 |
| megaline Алматытелеком | 10.0.0.12 |
| megaline Астанателеком | 10.0.0.20 |
| megaline Атырау | 10.0.0.28 |
| megaline Караганда | 10.0.0.148 |
| megaline Кокшетау | 10.0.0.140 |
| megaline Костанай | 10.0.0.129 |
| megaline Кзыл-Орда | 10.0.0.60 |
| megaline Павлодар | 10.0.0.108 |
| megaline Петропавловск | 10.0.0.116 |
| megaline Семей | 10.0.0.92 |
| megaline Шымкент | 10.0.0.68 |
| megaline Талды-Корган | 10.0.0.84 |
| megaline Тараз | 10.0.0.76 |
| megaline Уральск | 10.0.0.52 |
| megaline Усть-Каменогорск | 10.0.0.100 |
| megaline Жезказган | 10.0.0.156 |